ANEXO  N° 2  AL  REGLAMENTO  GPA  2014

COMUNICADOS  SUB COMISION Nª 1/06 – 5/07 – 6/07 – 10/07 – 8/08

Sub.  Comis.  1/06

- Tacómetros adicionales (Art. 11.1.) : La escala de los cuentarrevoluciones adicionales no podrá representar un mismo rango de RPM con lecturas de diferente tamaño en el cuadrante.

- Block motor correspondiente al modelo  (Art. 6): En el motor del Citroen 3 CV

será permitido reemplazar camisas y pistones por los de Citroen VISA, llevando la

cilindrada a 652 cm3. Los múltiples de admisión y escape, carburador y ubicación

de la palanca de cambios son libres al igual que para todos los automóviles de la

Categoría.

Sub. Comis.  5/07

1) Cubiertas  y  llantas  Citroen  2 CV  y  3 CV

Se admitirán las llantas de medida 14” en aquellos casos que sean utilizadas con

cubiertas de medida 165/70/14 y se respeten los materiales y la estética del diseño

original de las mismas

2)  Dispositivos mecánicos de reducción o multiplicación  (Art. 8.1.)

Cuando sea utilizado uno de estos dispositivos, podrán montarse tripas de dos tramos,

siempre que su ubicación permita el sellado de las mismas en sus cuatro extremos.

Sub. Comis.  6/07

1)  Citroen 2CV  y  3 CV

Se admitirá en dichos modelos la utilización del block motor del Citroen VISA CLUB

2)   Velocímetros de modelos Chevrolet Súper Sport y Rally Sport 1970 en más

Se admitirá la utilización de los citados instrumentos, denominados “milleros”,

incluyéndolos de esta forma entre los establecidos en él articulo 8.1 del Reglamento

General GPA

Sub. Comis.  10/07

Se permitirá el uso de llantas y cubiertas de medida 13” para los Fiat 600 debido a la dificultad de obtención de elementos en la medida original de 12” que reúnan las condiciones mínimas de seguridad

Sub. Comis.  8/08

Se permitirá el uso de cubiertas de medida 185-65-15 para los Renault Dauphine, Gordini, 1093 y 850, así como las modificaciones en el ancho de las llantas que permitan el uso de las citadas cubiertas, debido a la dificultad de obtención de elementos en las medidas originales que reúnan las condiciones mínimas de seguridad